## Slide 1
流れ場の解析の仕方について
０．いくつかの設定をチェック
・ ImageJのスケールが変更されていないことを確認
（Analyze → Set Scale で、Click to remove scaleをクリック）
・ 座標が反転していないかチェック
（Analyze → Set MeasurementsのInvert Y coordinatesが
チェックされていないことを確認する）

## Slide 2
１. インターレースを解除する（インターレースがなしなら問題ない）
インターレース： 動画を滑らかに見せるために、フレーム
間のインターバルの1/2時点の静止画を一列おきに入れた
動画。元の静止画は、1列おきに粒子の位置がずれている
のがわかる。

## Slide 3
やり方：
添付のDeinterlace_.classをImage Jが入っているフォルダ
の中にある「PlugIn」フォルダにコピーして、ImageJを
起動しなおす。
動画を開いて、その後、PlugInの中にあるDeinterlace
を選択 → even field onlyを選択

## Slide 4
３．粒子を認識しやすくするための処理をする
メジアンフィルターをかけたものでバックグランドを
引くなど
２．グレイスケールにする。
（Image → Type → 8-bit）

## Slide 5
４．粒子を認識させる
Image→Adjust→Threshold
目的とする粒子が認識されるように閾値を調整する
５．粒子を追跡する
MTrack3は自作のプラグイン
添付のものをImageJが入っているフォルダ内の
PlugInフォルダに入れる（すでに入っていればよい）
粒子サイズなどのオプションは適当に調整
サイズ2~30、
Max Velocity 30、
Minimun Track Length 20
など。
Save Results Fileにチェック。

## Slide 6
・ Cのプログラム「analysis.c」を同じフォルダに入れて
実行。
（プログラムは適当にパラメータを修正しなければ
いけない：次ページ参照）
・ 生成されたファイルをplot
・ gnuplotなら、
a = 10
などとして、エンターキーを押した後、
plot "trackresults.txt-vel.txt" u 1:2:($3*a):($5*a) w vec
で描画。これは、平均の流れ場。（最大速度を見たい
ときは）
plot "trackresults.txt-vel.txt" u 1:2:($7*a):($8*a) w vec

## Slide 7
プログラム（Analysis.c）の修正すべき点
・解析する画像のサイズが変わった時には、そのサイズを
XMINなどに入れる
・表示したいベクトルの数について、XMESH、YMESHに記入
・平均を取るデータの数や、速度を計算する最小のデータ数
についても変更することができる。